Доклад о готовности ЛГ МУП «УТВиВ»

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

Отопительный сезон 2014-2015 г.г. для объектов социальной сферы в  городском поселении Лянтор был начат согласно постановления  администрации городского  поселения за №671 от 29.08.2014 г. 01.09.2014 года, а для  объектов жилого фонда  с 10.09.2014г., согласно постановления №687 от 09.09.2014.

По результатам подготовки  2014-2015 г. общая протяженность  замененных сетей   составила:

-сети тепловодоснабжения (включая сети горячего водоснабжения)- 5,84 км (двухтрубно) – 5,18 % от общей протяженности сетей;

- сети водоснабжения -1,0 км (однотрубно) – 1,2% от общей протяженности сетей;

- сети водоотведения- 0,153 км (однотрубно) – 0,15% от общей протяженности сетей.

В ходе подготовки объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.  выполнены следующие мероприятия:

Инженерные сети

Работы, выполнены за счет средств предприятия:

Проведен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения  за счет средств предприятии на  6 (шести) объектах ЛГ МУП «УТВиВ», сумма финансирования составила- 11 317, 93 тыс. руб.(в т.ч. НДС), а именно:

-« Капитальный ремонт сетей ТС на участке 3 микр. От ж\д 27 до ж\д 41»  сумма финансирования - 4 950 тыс.руб.  (+ доп.работы - 164,7 тыс. руб.) (сумма договора 7 279,910 с ХВС)

-« Капитальный ремонт сетей ТС  на участке "3 микрорайон ж.д.№ 60 - ТК КНС-82-ТК ж.д.№ 2,3- ввод в ж.д.№2,3"» - сумма финансирования - 3 500 тыс.руб. (+ доп.работы 198,8 тыс.руб) (сумма договора-5498,863 с ХВС)

- «Капитальный ремонт сетей ТВС на участке 6 микр.от ж/д 84 до ж/д 95» сумма финансирования - 1850,85 тыс.руб.

Дополнительные работы:

- «Капитальный ремонт сетей ТВС на участке УТ-13 по ул. В.Кингисеппа и ул. Парковая» - 247,98 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт участка сетей ТС от павильона котельной №2 на КОС-7000» - 408,4 тыс.руб.

- 2Капитальный ремонт магистрального  трубопровода с выходом из т/к 24-М к т/к 25-М» - 360,7 тыс.руб.

+ кап.ремонт сетей ТВС от ЦТП-76 до ж.д.18,№21 мкр №3 -8759,746

Работы, выполненные за счет целевого финансирования:

Проведен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения  за счет средств целевого финансирования на  7 (семи) объектах ЛГ МУП «УТВиВ», сумма финансирования составила- 21 459,4 тыс. руб.(в т.ч. НДС), а именно:

-«Капитальный ремонт магистральных сетей от т/к 26М до ЦТП-1  (ВВОД)»- 2737,6 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт   магистральных сетей на ЦТП-4 (ВВОД)» - 5 281,7 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт сетей ТС на участке от УТ-14 до ж.д.№53 микрорайона №1» - 4 900,4 тыс.руб.

- «Кап. ремонт сетей ТС на участке от ЦТП№73 до т/к 7-73-4Л микрорайона 7 у д/с "Светлячок" (обводная)» - 4 021,8 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт сетей ТВС на участке 4 микр. от ж.д №10 до ж.д № 9» - 660,3 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт сетей ТС на участке 1 микр. от т/к 1-2-2Пдо т/к 1-2-3П на ЦТП№2» - 2 266,3 тыс.руб.

Дополнительные работы: Капитальный ремонт сетей ТВС ДК «Нефтяник»-1 591,6 тыс.руб.

ИТОГО: за счет средств предприятия                             -11 317,93 тыс.руб.

За счет средств целевого финансирования     - 21 459,4   тыс.руб.

Объекты теплоснабжения:

Работы, выполнены за счет средств предприятия:

-«Капитальный ремонт электродвигателей  на котельных №№1,2,3,»; «Проверка контуров молниезащиты котельных №№ 1,2,3»

Котельная№1:

- «Приобретение и установка насосов марки К 100-80-160 СД  в количестве 6 шт.»- 152,3 тыс.руб.

- «Монтаж сетевого насоса  №1 willo на котельной» - 619,1 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт дымовых труб котлов №1,2 устранение крена дымовых труб котлов №№ 5,6» - 815,5 тыс. руб.

- «Приобретение теплообменника пластинчатого водо-водяных Блок №1,3»- 260,0тыс.руб.

- «Приобретение солевого насоса Х-50/32/125СД с электродвигателем 4 квт»- 27,3 тыс.руб.

- «Техническое диагностирование котлов №1,2»- 71,6 тыс.руб.

- «Техническое диагностирование экономайзеров котлов №5,6»- 37,5 тыс.руб.

- «Техническое освидетельствование  паропроводов» -52,99 тыс.руб.

Котельная №2

-«Капитальный ремонт дымовых труб котлов №1,4,растяжки трубы котла №2» – 725,7 тыс.руб.

- «Техническое диагностирование котлов №1,2,3» -71,6 тыс.руб.

Котельная №3

- «Приобретение солевого насоса Х-50/32/125СД» -27,3 тыс.руб.

- «Замена электроприводных задвижек Ду300 на выходе с котлов» - 82,3 тыс.руб.

- «Техническое диагностирование котла №1»- 48,8 тыс.руб.

- «Техническое диагностирование баков аварийной подпитки №5,6».

ИТОГО : за счет средств предприятия -     3 072,63 тыс.руб.

Объекты водоснабжения и водоотведения:

Работы, выполнены за счет средств предприятия:

- «Замена узлов учета на скважинах, выхода воды к потребителю в количестве -18 шт. » - 366,87 тыс. руб.

- «ПИР  реконструкции КНС-85»- 499,00 тыс. руб.

- «Чистка и Освидетельствование РВС-1 КОС-7000 (1-ая очередь)» - 580,608  тыс. руб. (чистка аэротенка-400,00 тыс. руб. и  освидетельствование аэротенка- 180,608 тыс. руб. )

- «Капитальный ремонт самотечного коллектора Ду 200 мм,L=153 м с узловым колодцем Ду 1420мм, Н=2,2-5,2 м сети канализации КНС-82 в районе дома №59 мкр.№3 г. Лянтор»»- 3 414 тыс. руб.

Работы, выполненные за счет целевого финансирования:

- «Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования КНС (8 шт)»- 3 183,21 тыс.руб

ИТОГО: за счет средств предприятия               - 4 893,57 тыс. руб.

за счет средств целевого финансирования     - 3 183,21тыс .руб.

Так же,  проведены  работы по текущему ремонту инженерных сетей за счет себестоимости, утвержденной в тарифе на услуги, предоставляемые ЛГ МУП «УТВиВ»  на  617,00 тыс.руб.:

- сетей ТВС – на участках: микрорайон  №2 – ж.д. №15, микрорайон  Вахтовый поселок - ул.  Нефтяников,9; микрорайон 7 –ж.д.59; микрорайон 10 - вводы в ж.д. 2,3; микрорайон №10-ж.д. 23; микрорайон  №3 – ж.д.56.

Приобретено специализированное оборудование для очистки и промывки сетей канализации города: каналопромывочная машина, ассенизаторская машина, компрессор, что позволило  провести тщательную очистку трубопроводов сетей канализации, колодцев, септиков  и отремонтировать  канализационные колодцы и приемные выпуски жилых домов, а так же не допускать возникновения в последующем изливов стоков.

ТАКИМ ОБРАЗОМ:  объекты жизнеобеспечения города  предприятием ЛГ МУП «УТВиВ»   подготовлены к работе в осеннее - зимний период 2014-2015 г.  в полном объеме -  в пределах выделенных сумм по целевому финансированию и сумм финансовых средств,  заложенных в тариф  предприятия на коммунальные услуги. Основное технологическое и вспомогательное  оборудование предприятия  функционирует  в стандартном технологическом режиме,  без отклонений и нарушений.

КРОМЕ ТОГО, с принятием в обслуживание с 01.09.2014г. жилого фонда, не определившегося со способом управления – 163 единицы и объектов социальной сферы (общежития и муниципальный жилой фонд)  – 22 объекта - ЛГ МУП «УТВиВ» в настоящее время проводит ремонтные работы несущих конструкций зданий жилого фонда для нормального функционирования и благоприятного проживания людей.

Так за сентябрь 2014 г. выполнен ремонт кровли на 160 м². В процессе подготовки к отопительному сезону:

- проведено  остекление оконных блоков  в подъездах, остекление слуховых окон-30 м²;

- установлены запирающие устройства (замки) на чердачные люки-35 шт.;

- установлены пружины на входных подъездных группах-65 шт.;

- произведена промывка и опрессовка сетей теплоснабжения жилых домов, переданных в обслуживание, согласно Постановления №717 от 23.09.2014-14 жилых домов;

- произведен запуск и регулировка внутридомовых сетей теплоснабжения  жилых домов (188 ж/д).

Директор В.В.Билецкий