Технические характеристики  сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

по ЛГ МУП «УТВиВ»

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 146,82км (в однотрубном исчислении)  с использованием 20-ти ЦТП и 18-ти ИТП, горячей воды по сетям ГВС протяженностью  - 81,21 км (однотрубно).

Магистральные сети, работающие по температурному графику 110-70(С, от котельных до ЦТП проложены частично в надземном исполнении с изоляцией ППУ  и из матов минераловатных и листа оцинкованного ( алюминиевого) и частично в подземном исполнении из трубы в изоляции  ППУ (по технологии «труба в трубе»).

Внутриквартальные сети ТС, работающие по температурному графику 95-70(С, от ЦТП до потребителя  проложены подземно  из трубы в изоляции  ППУ (по технологии «труба в трубе»).

Для получения горячей воды холодная вода из трубопровода ХВС, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов, установленных в ЦТП и ИТП. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает на вторую ступень теплообменников и подается в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания потребителя. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами и используется потребителем.

Не разобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается  в  сборный  коллектор на ЦТП  и  вновь  догревается в  теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Сетевая вода (теплоноситель - горячая вода), отдав часть теплоты, поступает к  сетевым насосам, далее в распределительную сеть системы отопления. Пройдя через приборы отопительной системы  потребителей, сетевая вода по обратному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП. Отдав часть воды по подмешивающей схеме, сетевая вода поступает на теплообменники первой ступени. Отдав часть теплоты при нагреве горячей воды до нормативной температуры, сетевая вода возвращается  для нагрева к источнику тепла (котлы в котельной).

В летний неотопительный период  работа ЦТП упрощается тем, что оборудование (насосы, часть трубопроводов) для нужд отопления исключаются из схемы работы объекта. А внутриквартальные сети отопления подвергаются промывке, опрессовке, теплоноситель сливается из трубопроводов, проводится текущее обслуживание, текущий или капитальный ремонты при необходимости.

Тепловые сети города:

Протяженность тепловых сетей г.п. Лянтор

| Диаметр условный, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, мп | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 30 | 33,0 | 3 |
| 50 | 22 541,4 | сталь |
| 70 | 3 639,1 | сталь |
| 80 | 2 817,77 | сталь |
| 100 | 9 829,74 | сталь |
| 150 | 11 342,36 | сталь |
| 200 | 7 722,06 | сталь |
| 250 | 3 046,8 | сталь |
| 300 | 3 953,3 | сталь |
| 400 | 3 609,5 | сталь |
| 500 | 3 788,8 | сталь |
| 600 | 446,65 | сталь |
| 800 | 636,15 | сталь |
| Итого: | 73 406,63 |  |

Протяженность  сетей горячего водоснабжения г.п. Лянтор

| Диаметр условный, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, мп | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 23 495,735 | сталь |
| 60 | 198,305 | Сталь |
| 70 | 4 330,7 | Сталь |
| 80 | 3 591,94 | Сталь |
| 100 | 6 122,27 | Сталь |
| 150 | 2 206,135 | Сталь |
| 200 | 640,1 | Сталь |
| 250 | 17,7 | Сталь |
| 300 | 0 | Сталь |
| Итого: | 40 602,885 |  |

Сеть теплоснабжения и  горячего водоснабжения г.п. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982  года, и по мере изношенности проводился капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

Главный инженер                                                                  В.Г.Агафонов

Исполнитель:

Начальник ПТО И.А. Белоусова

8(34638)77-600(80-145)

26.02.2015г.