Технические характеристики системы водоснабжения  ЛГ МУП «УТВиВ»

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 6,9 - 7 тыс.м3/сутки питьевой воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

- «Водозаборные очистные сооружения №1»;

- 30 артезианских скважин, из них 2 наблюдательные и 28 эксплуатационных;

86,57 км  водораспределительных сетей.

В качестве источников водоснабжения г. Лянтор используются следующие источники:

| Наименование | Тип | Расстояние от города, км | Проектная производительность, тыс.м3/сут | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОС №1 | Подземный источник | 1,5 | 16,0 2 очереди по 8,0 тыс. м3/сут | Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-жения.Контроль качества.Гигиенические требо-вания к обеспечению безопасности систем го-рячего водоснабжения» (по всем показателям кроме железа и цветности) |

Забор воды производится из артезианских скважин глубиной до 300м. Скважина включает в себя         комплект обсадных труб с сетчатым фильтром и опущенным погружным центробежным насосом.

Подземный водоносный горизонтальный слой содержит воду определённого состава, которую необходимо очистить до санитарных норм. 100 % объема поднятой воды проходит через очистные сооружения.

Поднятая вода со скважин подается по напорному коллектору Ду 530 мм на станцию дегазации, на дегазаторы.

Дегазатор представляет собой  ёмкость вертикального типа. Внутри дегазатора расположены ряды деревянных решёток, они служат для удаления растворенных в воде газообразных составляющих, а также в дегазаторе происходит отдув попутных газов и насыщение воды кислородом, путем противоточного движения воды и воздуха.

Дегазатор оснащен вентилятором для принудительного удаления углекислоты через вентиляционную систему. Насыщенная кислородом вода самотеком подается в две технологические ёмкости общим объемом V-800 м3, где происходит окислительно-восстановительная реакция железа с кислородом. Затем из технологических емкостей вода насосами подается на напорные фильтры закрытого типа, которые установлены на станции обезжелезивании № 1,2. Фильтр – осветительный водяной имеет верхнее и нижнее распределительное устройство, первый слой фильтрующего материала- гравий расположен в нижней части фильтра, второй слой фильтрующего материала - кварцевый песок расположен поверх гравия. В фильтре  происходит доочистка воды от примесей железа и мелкофракционных частиц.

Далее вода под напором поступает в резервуары чистой воды. Из этих резервуаров, сетевыми насосами, вода подается потребителям на хозяйственно-питьевые нужды.

В состав ВОС №1 входят 2 станции обезжелезивания 1986г. и 1990 г. ввода в эксплуатацию проектной производительностью 16000 м3/сут., с установкой дополнительных фильтров мощность увеличена до  25 000 м3/сут, (производительность водоочистных сооружений увеличена за счет увеличения количества фильтров очистки – 22 фильтра производительностью 31,4м3/ч и 6 фильтров производительностью 60м3/ч).

Для обеспечения жителей города чистой питьевой водой согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»   подрядной организацией ООО НПП «Кавитон» в 2013 году выполнен проект реконструкции  станции обезжелезивания №1 ВОС №1. Работы выполнены за счет средств предприятия. В 2013г. получено положительное заключение государственной экспертизы проекта.

Осуществление реконструкции планируется начать в 2016-2017 году при финансовом содействии Администрации Сургутского района и Администрации Ханты-Мансийского округа-Югра.

Реконструкция объекта  «ВОС №1» предусматривает, что на базе существующей очереди №1 станции  обезжелезивания будет смонтирован новый комплекс очистки воды производительностью 16 тыс. м3/сут с применением новейшей технологии очистки воды, автоматизацией технологического процесса.  При этом технологическое оборудование станции обезжелезивания №2 будет работать в период проведения реконструкции и  далее будет выведено в консервацию.

Характеристика сетей водоснабжения г.п. Лянтор

| Диаметр трубопроводов условный, мм | Длина (однотрубно) трубопровода, м.п. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 32 | 33,0 | Сталь |
| 50 | 20 710,7 | Сталь |
| 60 | 0,0 | Сталь |
| 70 | 1 987 | Сталь |
| 80 | 1 584,85 | Сталь |
| 100 | 16 402,03 | Сталь |
| 150 | 12 777,74 | Сталь |
| 200 | 16 735,01 | Сталь |
| 250 | 8 773,3 | Сталь |
| 300 | 1 796,4 | Сталь |
| 400 | 3 497,8 | Сталь |
| 500 | 2 271,0 | Сталь |
| Итого | 86 568,83 |  |

Сеть водоснабжения г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности, проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу в изоляции ППУ заводского изготовления.

Главный инженер                                                                     В.Г.Агафонов

Исполнитель:

Начальник ПТО И.А. Белоусова

8(34638)77-600(80-145)

26.02.2015г.